FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

1.  IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO:

CHEMTRONICS ® FLUX-OFF

NÚMERO DE CÓDIGO:

ES 1035I, ES835BI

EMPRESA/DISTRIBUIDOR:

CHEMTRONICS, INC.

8125 Cobb Center Drive

Kennesaw, Georgia 30152

USA

Nº DE TELÉFONO:    1-770-424-4888

Nº DE FAX:                  1-770-423-0748

EMERGENCIA:          1-202-483-7616

2.	 COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

SUSTANCIAS PELIGROSAS     Nº DE CAS    CLASIFICACIÓN   FRASES R   CONCENTRACIÓN(%)

Isohexano                                            107-83-5                      F	                       Rll	                     55.0-60.0

Isobutano                                               75-28-5                      F+	                       R12                    20.0-25.0

Propano	                                                74-98-6                      F+	                       R12                    20.0-25.0

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Peligros principales                                                Extremadamente inflamable.

Efectos a la salud – Ojos                                        El líquido puede causar una leve irritación transitoria.

Efectos a la salud - Piel	           El contacto repetido o prolongado puede producir

pérdida de grasa en la piel y causar irritación y

dermatitis.

Efectos a la salud - Ingestión	           La ingestión puede causar los siguientes efectos:

náusea, somnolencia.

Efectos a la salud - Inhalación	           La exposición a los vapores altamente concentrados

puede tener los siguientes efectos: somnolencia.

4.  PRIMEROS AUXILIOS

Primeros auxilios – Ojos:	            Lavar el ojo con abundante agua. Obtener atención

médica si persiste el dolor o enrojecimiento.

Primeros auxilios – Piel:	            Lavar la piel con agua y jabón. Aplicar una crema

acondicionadora para la piel.

Primeros auxilios – Ingestión:                            No provocar el vómito. Obtener atención médica.

Primeros auxilios – Inhalación:                          Salir del área de exposición.

Primeros auxilios - Ingestión

5.  MIEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción:                                            Mantener los recipientes y alrededores frescos con un

nebulizador de agua.  Utilizar espuma, químico seco o

dióxido de carbono.

Medios de extinción inadecuados:                      No utilizar un chorro de agua.

Riesgos particulares al producto:                       Los recipientes pueden explotar al ser expuestos al

calor o fuego.  Este producto puede producir vapores

peligrosos   durante un incendio.

Equipo de protección personal                            Llevar aparato de respiración autónomo.

contra incendios:

6.  MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones individuales:                               Eliminar todas las fuentes de ignición. Ventilar el área.

material puede crear condiciones resbaladizas para

caminar.

Precauciones para la protección                       Intentar evitar que el material penetre en desagües o

del medio ambiente:                                           corrientes de agua. Alertar a las autoridades si un

derrame ha llegado hasta una corriente de agua o

albañal o ha contaminado suelos o vegetación.

Derrames:                                                          Permitir que se evapore si es seguro hacerlo o contener

y absorber utilizando tierra, arena u otro material inerte.

Transferir a recipientes adecuados para su recolección y

desecho.

7.  MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación:	          Utilizar en un área bien ventilada.

Almacenamiento:	           La temperatura de almacenaje debe mantenerse por

debajo de los 50ºC.  El área de almacenaje deberá

estar protegida contra la luz.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Límites profesionales de exposicion:

1. ISOBUTANO	Se recomienda un límite de exposición de 800 ppm 8h

TWA.

2. PROPANO	Se recomienda un límite de exposición de 1000 ppm 8h

TWA.

3. ISOHEXANO	Se recomienda un límite de exposición de 500 ppm 8h

TWA.

Medidas de orden técnico:	La exposición a este material puede controlarse de

varias maneras. Las medidas apropiadas para un

emplazamiento particular dependen de cómo se utiliza

el material y de la posibilidad de exposición. El uso

de los principios básicos de higiene industrial

permitirán que este material se utilice con seguridad.

Protección respiratoria:	Protección respiratoria si existe un riesgo a altas

concentraciones de vapores.

Protección de las manos:	Utilizar una crema de barrera de buena calidad.

Protección de los ojos:	Gafas protectoras químicas si hay riesgo de contacto

con los ojos.

Protección cutánea:	Ropa de trabajo normal.

Protección durante la aplicación:	Debe proveerse ventilación adecuada durante la

aplicación.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUÍMICAS

Estado físico                                                    Líquido

Color:                                                               Incoloro

Olor:                                                                Característico

Punto/intervalo de ebullición (ºC):               Hierve sobre 50

Punto de destello (PMCC) (ºC):                    < 0 (basándose en el componente principal)

Límites de explosión (%):                              No deternúnado

Solubilidad: hidrosolubilidad:                       Indisoluble

Presión de vapor (mm.Hg/20ºC):                   > 200

Densidad (kg/m3):                                           0.7 (medido en kg/1)

Autoinflamabilidad (ºC):                                No determinado

Viscosidad (cSt):                                              Líquido transportable a temperaturas ambientes

Densidad de vapor (aire = 1):                         Más pesado que el aire

Velocidad de evaporación:                              < 1 (denominada como acetato de n-butilo = 1)

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad:                                                     Estable bajo condiciones normales.

Condiciones a evitar:                                      Temperaturas sobre los 50ºC.  Exposición a la luz solar.

Materias a evitar:                                           Agentes oxidantes fuertes.

Productos de descomposición	        La combustión producirá humo, posiblemente denso,

peligrosos:                                                       asfixiante, resultando en una visibilidad cero.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda:                                             Orden inferior de toxicidad aguda.

12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS

Movilidad:	         El producto es volátil/gaseoso y se separará a la fase

aérea. De verterse en agua el producto flotará.

Persistencia/degradabilidad:	         Se espera que el producto sea resistente a la

biodegradación.

Potencial de bioacumulación:                         No se espera que el producto se acumule biológicamente.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Eliminación de envases contaminados:           Las tapas plásticas y los recipientes vacíos pueden

reciclarse a través de los medios adecuados.  Los

aerosoles vacíos pueden desecharse en un vertedero

autorizado. No  incinerar los recipientes tapados.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

NO ONU                                                             1950

ONU -Nombre propio para el transporte       Aerosoles, no inflamables, n.o.s.*

ONU – Clasificación                                          2.1

ONU - Grupo de embalaje                                II

ADR/RID – Nº de la identificación                   1950

de la sustancia

ADR/RID – Descripción                                    Aerosoles

ADR/RID – Clasificación                                   2

ADR/RID – Nº del artículo                                10(b)2

IMDG - Nombre propio para                            Distribuidores de aerosol

el transporte

IMDG - Grupo de embalaje	II

IMDG - Clasifícación	9

IMDG - Marine Pollutant	No

IMDG – Nº de EmS	2 - 13

IMDG – Nº de MFAG	310

IATA - Nombre propio para el transporte	Aerosoles, no inflamables, n.o.s.*

IATA - Grupo de embalaje	II

IATA - Clasificación	2.1

Nº de Tremcard TEC(R)	2OG26

(*n.o.s.: not otherwise specified)

15.  INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Informaciones que figuran en la etiqueta:

F+:                                                                        Extremadamente inflamable.

Frases R:	Extremadamente inflamable.

Frases S:	Conservar alejado de fuentes de ignición. No fumar.

No respirar los aerosoles. Úsese únicamente en lugares

bien ventilados. Manténgase fuera del alcance de los

niños.

16. OTRAS INFORMACIONES

INFORMACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

(porcentaje por peso)

CFC	0.0%                       COV	           100.0%

HCFC	0.0%                       HFC      	    0.0%

Solv. CI.	0.0%	     ODP*	    0.0%

(*Ozone Depletion Potential)

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO: 1-770-424-4888

Uso del producto:                                            Para uso industrial solamente.  Disolvente limpiador.

1ª publicación de la FDS:                                2/19/96

Información revisada de la FDS:                   8/20/96

Legislación de la CE:                                       Directiva CE 91/155/CEE por la que definen y fijan las

modalidades del sistema de información específica,

relativo a los preparados peligrosos.

CHEMTRONICS" ES103SI FLUX-OFF

Directiva CE 88/379/CEE relativa a la clasificación,

embalaje y poner etiqueta a sustancias peligrosas.

Directiva CE 94/1/CE por la que se adaptan algunos

detalles técnicos de la Directiva 75/324/CEE del Consejo

relativa a la uniformidad de las leyes de los Estados

Miembros relacionadas con los distribuidores de aerosol.

A nuestro saber y entendimiento, la información contenida aquí es correcta.  Sin embargo, todos los materiales pueden presentar riesgos desconocidos y deben utilizarse con precaución.  Particularmente,

el uso impropio de nuestros productos y su combinación inadecuada con otros productos y sustancias

pueden producir resultados perjudiciales que no pueden anticiparse. La determinación final de la conveniencia de cualquier material es completa responsabilidad del usuario. Aunque aquí se describen ciertos riesgos, no podemos garantizar que éstos sean los únicos que puedan existir.