HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de vigencia: Junio del 2005

SECCION 1:  IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DEL PROVEEDOR

| Nombre del producto | LOCTITE 770 |
| --- | --- |
| Código interno del producto |  |
| Proveedor / fabricante / comercializador | HENKEL CHILE LTDA. |
| Dirección | AV. APOQUINDO 3355 OFICINA 8 LAS CONDES –SANTIAGO |
| Teléfono de emergencia en Chile | (56-2) 233 36 06 |
| Fax | (56-2) 234 14 48 |
| e-mail |  |

SECCION 2:  INFORMACION SOBRE  LA SUSTANCIA O MEZCLA

| Nombre químico (IUPAC) | n-HEPTANO (SOLUCION) |
| --- | --- |
| Fórmula química | n-HEPTANO (60–100 %) |
| Sinónimos | PRISM ® PRIMER 770 |
| Nº CAS | n-HEPTANO (142-82-5) |
| Nº NU | 1206 |

SECCION 3:   IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS

| NCh 382 y NCh 2190 | NCh 1411/IV (NFPA 704) |
| --- | --- |
| Marca en etiqueta NCh 2190 | CLASE 3.2 LIQUIDO INFLAMABLE |
| a) Riesgos para la salud de las personas: |  |
| Efectos de una sobre-exposición aguda (por una vez) | SUSTANCIA IRRITANTE PARA LOS OJOS, PIEL Y SISTEMA RESPIRATORIO. PUEDE CAUSAR DEPRESION DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. LA INGESTION DE ESTE LIQUIDO PUEDE SER PELIGROSA PARA EL ORGANISMO. |
| Inhalación | LA INHALACION DE SUS VAPORES PROVOCA IRRITACION DE LA NARIZ, GARGANTA Y VIAS RESPIRATORIAS. PUEDE PRODUCIR DEPRESION DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (DOLOR DE CABEZA, NAUSEA, VERTIGO). LA ASPIRACION DEL LIQUIDO PUEDE CAUSAR EDEMA PULMONAR LA CUAL PUEDE SER FATAL. EL RESIDUO QUE DEJA EL SOLVENTE DESPUES DE EVAPORARSE PUEDE DESTRUIR LOS TEJIDOS DE LAS MEMBRANAS MUCOSAS. |
| Contacto con la piel | PUEDE PROVOCAR RESECAMIENTO, AGRIETAMIENTO. EFECTO DESENGRASANTE. ADEMAS PUEDE PEGARSE LA PIEL. |
| Contacto con los ojos | PUEDE CAUSAR IRRITACION SEVERA. LOS SINTOMAS INCLUYEN LAGRIMACION, ENROJECIMIENTO, ARDOR, INFLAMACION. |
| Ingestión | PUEDE CAUSAR DOLOR ESTOMACAL, VOMITO Y DIARREA. PELIGRO DE EDEMA PULMONAR POR ASPIRACION DEL PRODUCTO. |
| Efectos de una sobre-exposición crónica (largo plazo) | DERMATITIS. TRASTORNOS DIGESTIVOS, AFECCIONES EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. |
| Condición médica que se verá agravada con la exposición al producto | AFECCIONES DERMICAS O RESPIRATORIAS. |
| b) Riesgos para el medio ambiente | RIESGO LEVE PARA EL AMBIENTE. |

| c) Riesgos especiales del producto | MUY INFLAMABLE. LOS VAPORES PUEDEN PERSISTIR EN AREAS BAJAS Y ACUMULARSE. SU COMBUSTION GENERA OXIDOS DE CARBONO Y DE NITROGENO. REACCIONA EXOTERMICAMENTE CON AGENTES OXIDANTES. |
| --- | --- |

SECCION 4:  MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

| En caso de contacto accidental con el producto, proceder de acuerdo con |  |
| --- | --- |
| Inhalación | TRASLADAR A UN LUGAR LIBRE DE CONTAMINANTES, SI NO RESPIRA DAR RESPIRACION ARTIFICIAL. MANTENER FUNCIONES VITALES. SI PERSISTEN MOLESTIAS TRASLADAR A UN CENTRO DE ASISTENCIA MEDICA. |
| Contacto con la piel | QUITAR ROPA Y CALZADO CONTAMINADO. LAVAR LA ZONA CONTAMINADA CON ABUNDANTE AGUA Y JABON POR 15 MINUTOS COMO MINIMO. SI EXISTEN MOLESTIAS LLEVAR A UN CENTRO DE ATENCION MEDICA. |
| Contacto con los ojos | LAVAR CON AGUA POR LO MENOS 15 MINUTOS, ABRIENDO Y CERRANDO LOS PARPADOS. NO USE ANTIDOTOS QUIMICOS. SI PERSISTEN MOLESTIAS CONSULTE UN OFTALMOLOGO. |
| Ingestión | NO INDUCIR EL VOMITO, NO DAR A BEBER NADA. SI VOMITA ESPONTANEAMENTE, COLOCAR DE LADO Y EVACUAR POR SONDA. TRASLADAR A UN CENTRO MEDICO URGENTE. |
| Notas para el médico tratante | ANALIZAR FUNCIONES NEUROLOGICAS. |

SECCION 5:  MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA EL FUEGO

| Agentes de extinción | POLVO QUIMICO SECO, CO2, ESPUMA, AGUA; ARENA O TIERRA PARA SOFOCAR. NO USAR AGUA EN CHORRO. |
| --- | --- |
| Procedimientos especiales para combatir el fuego | MANTENER FRIOS LOS ENVASES POR MEDIO DE NEBLINA DE AGUA. |
| Equipo de protección personal para el combate del fuego | TRAJE DE BOMBERO Y UN SCBA. |

SECCION 6:  MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS

| Medidas de emergencia a tomar si hay derrame del material | AISLE LA ZONA AFECTADA. ELIMINE TODA FUENTE DE IGNICION, VENTILAR PARA DISIPAR VAPORES. EVITAR RESPIRAR LOS VAPORES. DETENER LA FILTRACION SI PUEDE HACERLO SIN RIESGO. REPRESAR, RECUPERAR LA MAYOR CANTIDAD DEL PRODUCTO DERRAMADO (PUEDE EMPLEAR ABSORCION CON MATERIAL INERTE O SISTEMA DE BOMBEO). USE EQUIPO ANTICHISPAS Y CONECTADO A TIERRA. |
| --- | --- |
| Equipo de protección personal para atacar la emergencia | TRAJE DE NIVEL DE PROTECCION C. |
| Precauciones a tomar para evitar daños al medio ambiente | EVITE LA ENTRADA A CURSOS DE AGUA. NO ELIMINE RESIDUOS DEL PRODUCTO EN CURSOS DE AGUA O EN TIERRA SIN TRATAR. |
| Métodos de limpieza | EL PRODUCTO RECUPERADO SE ENVASA EN RECIPIENTES PLASTICOS DE ALTA DENSIDAD. SE CIERRAN BIEN Y SE ETIQUETAN. EL PRODUCTO QUE QUEDE ABSORBALO CON AOB O ARENA. LIMPIAR LAS SUPERFICIES EXPUESTAS CON UN SOLVENTE APROPIADO, MANTENIENDO NORMAS DE HIGIENE INDUSTRIAL ADECUADAS. RECOGER CON PALA Y DEPOSITAR EN ENVASES APROPIADOS. CERRAR Y ETIQUETAR. LAVAR LOS SUELOS CON ABUNDANTE AGUA Y JABON. |
| Métodos de eliminación de desechos | DEPOSITAR LOS RESIDUOS ESTABILIZADOS EN ENVASES METALICOS. EL SOLVENTE USADO EN LA LIMPIEZA SE ABSORBE CON MATERIALES APROPIADOS Y SE DEPOSITA TAMBIEN EN EL RECIPIENTE. |

SECCION 7:   MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

| Recomendaciones técnicas | USE SOLO LA CANTIDAD APROPIADA. MANTENGA CERRADO EL ENVASE SI NO LO USA. CIERRE BIEN LA TAPA. AL ABRIR ENVASES HAGALO CON PRECAUCION Y USE HERRAMIENTAS ANTICHISPAS. SEGREGAR DE SUSTANCIAS INCOMPATIBLES. LOS VAPORES DE ESTE PRODUCTO PUEDEN FORMAR MEZCLAS EXPLOSIVAS CON EL AIRE. UTILIZAR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ANTIESTATICOS O CON CONEXION A TIERRA. |
| --- | --- |
| Precauciones a tomar | MANTENER EN RECIPIENTES BIEN CERRADOS. EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS. NO EXPONER EL PRODUCTO AL CALOR. USE EN AMBIENTES VENTILADOS. CONECTE A TIERRA LOS ENVASES CUANDO HAGA TRASVASIJE |
| Recomendaciones sobre manipulación segura, específicas | USAR LA ROPA DE PROTECCION PERSONAL. EVITE EL CONTACTO FISICO DEL PRODUCTO Y PROVOCAR DERRAMES. NO INHALE LOS VAPORES. NO MANIPULAR SIN AUTORIZACION. |
| Condiciones de almacenamiento | ALMACENAR EN AMBIENTE SECO Y BIEN VENTILADO, BAJO TECHO. PROTEGER DEL CALOR EXCESIVO. ELIMINAR FUENTES DE IGNICION. Tº ALMACENAMIENTO < 20 ºC. |
| Embalajes recomendados y no adecuados por el proveedor | METALICOS. NO USE ENVASES DE VIDRIO. |

SECCION 8:  CONTROL DE EXPOSICION / PROTECCION ESPECIAL

| Medidas para reducir la posibilidad de exposición. | BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE PERSONAL DISPONER DUCHAS Y LAVAOJOS PARA EMERGENCIAS. |
| --- | --- |
| Parámetros para control | TEMPERATURA |
| Límites permisibles ponderado (LPP), absoluto (LPA ) y temporal (LPT) | LPP = 320 ppm (n-HEPTANO) LPT = 500 ppm (n-HEPTANO) |
| Protección respiratoria | MASCARA CON FILTRO PARA VAPORES ORGANICOS. |
| Guantes de protección | DE BUTILO, VITON O SIMILAR. |
| Protección de la vista | GAFAS CON PROTECCION LATERAL O ASOCIADA A LA PROTECCION RESPIRATORIA. |
| Otros equipos de protección | ZAPATOS Y OVEROL ADECUADOS A LAS OPERACIONES. |
| Ventilación | USAR VENTILACION GENERAL Y LOCAL A PRUEBA DE EXPLOSION. |

SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

| Estado físico | LIQUIDO |
| --- | --- |
| Apariencia y olor | CLARO Y OLOR SIMILAR A ALIFATICOS. |
| pH concentración y temperatura | N.A. |
| Temperaturas específicas y/o intervalos de temperatura | EBULLICION = 96 – 98 ºC |
| Punto de inflamación | -2 ºC (TCC) |
| Límites de inflamabilidad | LEL: 1,1 % vol. UEL: 6,7 % vol. |
| Tº de autoignición | N.D. |
| Peligros de fuego o explosión | LOS VAPORES FORMAN MEZCLAS INFLAMABLES / EXPLOSIVAS CON EL AIRE. LOS VAPORES PUEDEN PERSISTIR A RAS DEL SUELO Y ENCENDERSE CON RETROCESO DE LLAMA. |
| Presión de vapor a 20 ºC | 35 mm Hg |
| Densidad de vapor | 3,45 (aire = 1) |
| Densidad a 20 ºC | 0,68 gr/cc |
| Solubilidad en agua y otros solventes | INMISCIBLE EN AGUA. |
| Indice de evaporación | 2,7 (ETER = 1) |

SECCION 10:  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

| Estabilidad | ESTABLE. |
| --- | --- |
| Condiciones que se deben evitar | CONTACTO CON MATERIALES INCOMPATIBLES, CALOR EXCESIVO, FUENTES DE IGNICION. |
| Incompatibilidad (materiales que se deben evitar) | OXIDANTES FUERTES (CLORATOS, CLORO, PEROXIDOS, ACIDOS, BASES, PERMANGANATOS, ETC); AMINAS SELECTIVAS; CLORUROS ACIDOS; ANHIDRIDOS ACIDOS; AMONIACO; METALES ALCALINOS. |
| Productos peligrosos de la descomposición | N.A. |
| Productos peligrosos de la combustión | OXIDOS DE CARBONO Y OXIDOS DE NITROGENO. |
| Polimerización peligrosa | NO OCURRE. |

SECCION 11:  INFORMACION TOXICOLOGICA

| Toxicidad a corto plazo | N.D. |
| --- | --- |
| Toxicidad a largo plazo | PUEDE AFECTAR EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. |
| Efectos locales o sistémicos | DOLOR DE CABEZA, MAREO, NAUSEA, DEPRESION DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL, IRRITACION. |
| Sensibilización alérgica | N.A. |

SECCION 12:  INFORMACION ECOLOGICA

| Inestabilidad | ESTABLE |
| --- | --- |
| Persistencia / degradabilidad | EL n-HEPTANO PUEDE DEGRADARSE TANTO EN LA ATMOSFERA COMO EN EL AGUA. |
| Bio-acumulación | NO SE ESPERA QUE OCURRA. |
| Efectos sobre el medio ambiente | EL PRODUCTO PUEDE FLOTAR EN LA SUPERFICIE DEL AGUA, CAUSANDO POLUCION GENERAL. |

SECCION 13:  CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICION FINAL

| Métodos recomendados y aprobados por la normativa chilena para disponer de la sustancia, residuos, desechos | LOS RESIDUOS ABSORBIDOS PUEDEN INCINERARSE SEGUN REGULACIONES VIGENTES. TAMBIEN PUEDE SER LLEVADO A UNA PLANTA DE TRATAMIENTO AUTORIZADA PARA SU DISPOSICION. |
| --- | --- |
| Métodos recomendados y aprobados por la normativa chilena para eliminación de envases / embalajes contaminados | DISPONER LOS ENVASES SEGUN POLITICAS INTERNAS DE LA EMPRESA. NOTA: LOS RECIPIENTES VACIOS PUEDEN CONTENER RESIDUOS, GASES Y/O NIEBLAS POR LO QUE DEBEN SER ADECUADAMENTE DISPUESTOS. |

SECCION 14:  INFORMACION SOBRE TRANSPORTE

| Terrestre por carretera o ferrocarril | CLASE | : 3.2 |
| --- | --- | --- |
|  | NOMBRE DE EMBARQUE | : HEPTANOS |
|  | GRUPO DE EMPAQUE | : II |
| Vía marítima | CLASE | : 3 |
|  | NOMBRE DE EMBARQUE | : HEPTANOS |
|  | GRUPO DE EMPAQUE | : II |
|  | PAGINA IMDG | : - |
| Vía aérea | CLASE | : 3 |
|  | NOMBRE DE EMBARQUE | : HEPTANOS |
|  | GRUPO DE EMPAQUE | : II |
|  | INSTRUCCIONES CAO | : 307 |
| Distintivos aplicables NCh 2190 |  |
| Nº NU. | 1206 |

SECCION 15:  NORMAS VIGENTES

| Normas internacionales aplicables | TSCA, OSHA, ACGIH. |
| --- | --- |
| Normas nacionales aplicables | D.S. 298, 594; NCh 382, 1411/4, 2190. |
| Marca en etiqueta | LIQUIDO INFLAMABLE |

SECCION 16:  OTRAS INFORMACIONES

| Uso específico | ACTIVADOR |
| --- | --- |
| Frases de riesgo ( R ) | 12 EXTREMADAMENTE INFLAMABLE 36 IRRITA LOS OJOS. 37 IRRITA LAS VIAS RESPIRATORIAS. 38 IRRITA LA PIEL. 67 LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR SOMNOLENCIA Y VERTIGO. |
| Frases de seguridad ( S ) | 7 MANTENGA EL RECIPIENTE BIEN CERRADO. 16 CONSERVAR ALEJADO DE FUENTES DE IGNICION. NO FUMAR. 25 EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS. 33 EVITE LA ACUMULACION DE CARGAS ELECTROSTATICAS. 36/37 USE ROPA PROTECTORA Y GUANTES APROPIADOS. 45 EN CASO DE ACCIDENTE OBTENGA ATENCION MEDICA INMEDIATA-MENTE (SI ES POSIBLE MUESTRELE LA ETIQUETA). |

| HMIS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SALUD | 2 |  |  |
|  |  | INFLAMABILIDAD | 3 |  |  |
|  |  | PELIGRO FISICO | F+ - Xn |  |  |
|  |  | EPP | H |  |  |
| Definiciones | D.S. = DECRETO SUPREMO N.A. = NO APLICABLE NCh = NORMA CHILENA N.D. = NO DISPONIBLE |
| CONFECCION | REVISION | PREVENCION DE RIESGOS Original Firmado |
| NOTA: LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA HOJA INFORMATIVA FUERON OBTENIDOS DE FUENTES CONFIABLES. LAS OPINIONES EXPRESADAS EN ESTE FORMULARIO SON LAS DE PROFESIONALES CAPACITADOS. LA INFORMACION QUE SE ENTREGA EN EL ES LA CONOCIDA ACTUALMENTE SOBRE LA MATERIA. CONSIDERANDO QUE EL USO DE ESTA INFORMACION Y DE LOS PRODUCTOS ESTA FUERA DEL CONTROL DEL PROVEEDOR, LA EMPRESA NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR ESTE CONCEPTO. DETERMINAR LAS CONDICIONES DE USO SEGURO DEL PRODUCTO ES OBLIGACION DEL USUARIO. |