HOJA TECNICA

# QD CONTACT CLEANER

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

El QD CONTACT CLEANER de CRC es un limpiador para contactos electrónicos que ayuda a prevenir fallas y mal funcionamiento causados por contaminantes atmosféricos, polvo, pelusas, humedad y huellas digitales.

CARACTERISTICAS:

- Remueve eficientemente polvo, pelusas, aceite liviano de las cabezas magnéticas, equipo electrónico, computadoras e instrumentos de precisión.

- Ayuda a prevenir fallas de contactos o mal funcionamiento, al disolver y retirar los contaminantes.

- Rápida evaporación, sin dejar residuos que puedan alterar las características eléctricas.

- No ataca la mayoría de plásticos, ni cintas, ni las superficies metálicas.

- Autorizado por la USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) para ser usado en plantas procesadoras de alimentos.

- La formulación no contiene compuestos clorofluorocarbonados, que atacan la capa de ozono.

APLICACIONES:

- Equipo Electrónico.

- Computadoras.

- Cabezas Magnéticas.

- Tarjetas de Circuitos Impresos.

- Termostatos.

- Interruptores.

- Sistemas de Alarma.

- Equipos de Comunicación.

- Alarmas para Humo.

- Equipos de Audio y Vídeo.

- Radios.

- Grabadoras.

INSTRUCCIONES DE USO:

- Use directamente sobre la superficie a limpiar.

- En áreas de difícil acceso, emplee el tubo extensor.

- Si hay mugre adherida, remuévala y luego aplique QD CONTACT CLEANER de CRC.

- Para partes oxidadas use un abrasivo suave, antes de aplicar  el producto.

- PRECAUCION: No use el producto en equipo energizado.

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS:

(LIBRE DE PROPELENTE)

- Gravedad Específica a 21ºC:          0.67

- Kilos/Galón:		                 2.54

- Base Solvente:	Destilado de Petróleo

- Tensión Superficial 20ºC: 21.2 Dinas/cm

- Olor:   Característico del componente activo

- Tiempo de secado:	30 seg.

- Punto de Chispa (TCC):      <-6.7ºC

- Punto de Ebullición:	   60.5ºC

- Punto de Congelamiento:    <-17.8ºC

- % Volátiles:                          100%

- Rata de evaporación:	   >1

- Densidad del Vapor:	   >1(aire = 1)

- Especificaciones:		   USDA

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

| Rango de temperatura optimo | 15-35 °C |
| --- | --- |
| Lugar | Fresco, con suficiente ventilación |
| Límite de almacenamiento máximo sugerido | 1 año. |

Nota 1:  El producto no debe ser almacenado en cercanías de fuentes de ignición, tales como: equipos de soldadura, eléctricos, generadores de vapor, etc.

PRESENTACION:

| PRODUCTO | CODIGO | TAMAÑO |
| --- | --- | --- |
| QD Contact Cleaner | 67100 | Aerosol |
|  |  | 16 onzas |

PRECAUCIONES:

- Inflamable.

- No exponga el envase a los rayos directos del sol o fuentes de ignición.

- Si es ingerido no induzca al vómito, consulte al médico.

- Manténgase fuera del alcance de los niños.

SERVICIO TECNICO:

Nuestro departamento técnico ampliará las especificaciones referentes a este producto. Es la intención de DESTISOL S.A. trabajar con nuestros clientes y poder así resolver sus inquietudes.

Nota 1: La información que contiene esta hoja técnica, ha sido elaborada con la finalidad de proporcionar una guía adecuada para la elección de productos. Sin embargo, ya que existen diferentes condiciones de trabajo en diversas aplicaciones, no nos hacemos responsables por utilizaciones no recomendadas por DESTISOL S.A.

DESTISOL S.A.

MEDELLIN OFICINA PRINCIPAL

Carrera 43F #19A-40

Teléfono :2323988

Servicio al cliente: 2327954

Apartado Aéreo: 8873

Fax 2323803-2628084

GUARNE

Planta - Oficinas

Antigua Carretera a Guarne Vereda LA HONDA

Diagonal al HIPODROMO DE LOS COMUNEROS

Teléfono: 5510925

Fax: 5510927

SANTAFE DE BOGOTA

Carrera 30 #23-67

Teléfono: 3683277

Apartado Aéreo: 44410

Fax: 3684543

CALI

Carrera 37A  #  6-57

Teléfono: 557 84 06

Fax: 557 84 06

BARRANQUILLA

Calle 53 # 68B-29 Local 03

Teléfono: 3684604

Fax: 3684158

PEREIRA

Carrera 5 #18 – 09 Piso 3

Edificio El Zaguán de la Quinta

Teléfono: 3358316

Fax: 3255819

PRODUCTO FABRICADO POR DESTISOL S.A.